## Slide 1
DDS 實驗架構與 AI 偵測規劃
DDS ARCHITECTURE & AI DETECTION PLAN
從 ROS 2 通訊圖，到 SROS2、AI 偵測與可回滾封鎖
Jesse｜SROS2 智慧防火牆｜2026.07.30
DDS
+
AI
+
FIREWALL
Notes: 這份報告專門回答老師對 DDS 架構真實度的要求。重點不是把 AI 放在架構圖上，而是證明資料怎麼流、異常怎麼被判斷、封鎖怎麼安全復原。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\SROS2智慧防火牆_專題主簡報_自動封鎖IP版_2026-07-29.pptx
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\紅隊測試\ARCHITECTURE.md
[/Sources]

## Slide 2
老師要看的不是一張架構圖，而是三條證據鏈
02
3
單一概念圖
無法完整回答
PHYSICAL
封包實際走過哪些設備？
攻擊端 → Pi 5 → 受保護 DDS 網路；每一跳都可擷取。
DDS LOGIC
誰能發布或訂閱哪些 Topic？
Domain 30、participant、topic、QoS 與 SROS2 permissions。
DETECTION
異常如何變成可驗證回應？
PCAP／telemetry → fusion → block／unblock 日誌。
本報告把實體拓樸、DDS graph 與 AI 回應連成可重現實驗。
Notes: 老師要求的 DDS 規劃可拆成三條鏈：實體封包路徑、DDS 邏輯權限、AI 到安全回應。三條鏈缺任何一條，都只能算概念圖。
[Sources]
- User-provided teacher feedback screenshot (2026-07-30)
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\系統文件\Topic_發布訂閱規格表.md
[/Sources]

## Slide 3
現在能證明的，
與最後要證明的
CURRENT / 已完成
開發與先導證據
Windows 11 + WSL2 same-host
Gazebo／TurtleBot3，Domain 30
SROS2 離線稽核與 Enforce readiness
HMAC v3、D1–D6、Zeek 規則
20-session live pilot
結論：僅 local-adversary claim
TARGET / 規劃中
正式防火牆證據
自有隔離網路
攻擊端 → Pi 5 雙介面 → 受保護 DDS
跨主機 Permissive／Enforce 配對
live network + telemetry + fusion
TTL block／auto-unblock／rollback
Pi 5 資源與長時間穩定性
判讀規則
同機結果不能冒充跨主機；
封鎖必須在封包路徑上發生。
03
Notes: 目前同機 WSL2 環境可用於開發、SROS2 權限與 local-adversary 檢查，但不能當成跨主機 inline firewall 證據。這是報告必須主動揭露的界線。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\readiness_evidence\formal_dataset_preflight_2026-07-28_after_plan_audit.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\features_pilot\live_quality_report.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
[/Sources]

## Slide 4
最終實體拓樸：所有流量必須先穿過 Pi 5
04
規劃中｜透明 L2 bridge（eth0＋USB Ethernet）；同機 WSL2 只保留開發測試。
01
攻擊端
192.168.50.10
Metasploit：host
ROS2 / DDS test node
單一目標
02
Pi 5 入口
eth0 → br0
mgmt .2
L2 transparent
capture all
03
AI 判斷
14 network
18 telemetry
RF + IF
source / confidence
04
Pi 5 出口
br0 → usb0
nft bridge set
TTL block
rollback
05
受保護 DDS
.20 host / .30 robot
同一隔離 /24
Domain 30
SROS2 Enforce
預定 192.168.50.0/24、無 NAT；br0 保留 SPDP/SEDP multicast；nftables bridge family 暫封來源。
Notes: 正式驗證採透明 Layer-2 bridge：eth0 與 USB Ethernet 加入 br0，攻擊端與受保護端留在同一個無外網的 192.168.50.0/24，不做 NAT，因此 Fast DDS 的 SPDP/SEDP multicast 仍可 discovery。Pi 5 用 nftables bridge family 依來源建立短 TTL set；管理位址預定為 .2，攻擊端 .10、受保護主機 .20、機器人 .30，實作時會在 session manifest 凍結。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\展示指令\01b_啟動系統_跨主機.sh
[/Sources]

## Slide 5
DDS 邏輯圖：Domain 30 中每條 Topic 都有明確責任
05
已完成核心節點與 Topic 規格；QoS、permissions 與跨主機流向將在正式設備到齊後凍結。
01
感測發布
ros_gz_bridge
/scan BE 5 Hz
/odom BE 30 Hz
/imu BE 50 Hz
02
控制路徑
patrol_node
/cmd_vel/patrol
velocity_guard
/cmd_vel RELIABLE
03
狀態服務
sensor_hub
mission_manager
system_status
6 signed topics
04
安全觀測
monitor + IDS
D1–D6
Zeek events
AI telemetry
05
受保護端
robot base
alarms / audit
operator view
PCAP evidence
同機攻擊不能只靠 IP：SROS2 identity、DDS GUID、permissions 與單一 writer 共同辨識來源。
Notes: DDS 邏輯面用 ROS 2 Jazzy、rmw_fastrtps_cpp（Fast DDS）、Domain 30、participant identity、publisher/subscriber、topic 與 QoS 表示。TQC 不列為目前攻防主控制器；控制主線是 patrol 到 velocity guard，再到最終 cmd_vel。正式 manifest 會補齊 DDS 套件版本、participant-to-host 對照及 history/depth/durability/liveliness。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\紅隊測試\ARCHITECTURE.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\系統文件\Topic_發布訂閱規格表.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\src\dds_security_monitor\dds_security_monitor\velocity_guard_node.py
[/Sources]

## Slide 6
ROS 2 Jazzy／Fast DDS 權限矩陣：誰能發、誰能收
06
節點／身分 | Publish | Subscribe | QoS／SROS2／host
ros_gz_bridge | /scan /odom /imu | /cmd_vel | 感測 BE；bridge@.20
patrol_node | /cmd_vel/patrol | /scan /odom /alerts | private input；app@.20
velocity_guard | /cmd_vel | /cmd_vel/* /alerts | final writer；app@.20
monitor + IDS | /alerts /heartbeat | graph /cmd /scan /odom | RELIABLE v3；security@.20
status nodes | sensor / mission / health | scan / imu / alerts | HMAC；app@.20
robot base | /joint_states | /cmd_vel | RELIABLE；robot@.30
Notes: 這張矩陣把最小權限具體化。評審可以逐列問：合法身分是誰、可以發布什麼、訂閱什麼、使用哪個 QoS，並用 Enforce 測試驗證。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\系統文件\Topic_發布訂閱規格表.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\readiness_evidence\readiness-20260727T082430197518Z\checks\sros2_audit.json
[/Sources]

## Slide 7
DDS 攻擊面：每種風險交給正確的防線
07
攻擊面 | 入口／目標 | 主要預防 | 偵測與回應
Discovery 偵察 | SPDP / participant | SROS2 身分＋discovery 保護 | Zeek 異常 → 稽核
Rogue publisher | /cmd_vel /scan /odom | 逐節點 ACL＋velocity_guard | D1/D4/D6 → AI → TTL
Replay / cross-channel | 6 個 String topics | HMAC v3：channel / ts / nonce | verify + ReplayCache → 拒絕
參數竄改 | set_parameters | read-only＋service permission | Zeek 事件 → 稽核
流量／來源異常 | 注入、spoof、異常 rate | Pi 5 inline 隔離（目標） | RF / IF → 歸因 → TTL
Heartbeat 失效 | /security/heartbeat | 簽章心跳＋QoS | D5 fault / clear → 安全停車
Notes: 防禦採分層責任：SROS2 預防未授權加入與發布，HMAC 處理六個 String topic 的完整性，D1 到 D6 看物理行為，Zeek 看網路，AI 做融合與來源歸因。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\紅隊測試\ARCHITECTURE.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\Zeek監控\README.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\src\dds_security_monitor\dds_security_monitor\intelligent_defense_node.py
[/Sources]

## Slide 8
AI 多模態管線：32 維輸入還要接上來源歸因
08
14
DDS NETWORK｜14
packet／byte rate、src／dst、port／protocol、participant churn、Zeek alerts。
已完成 schema 與 live network 產出。
FUSION
14 + 18
= 32
RF + IF
18
ROS / SROS2 TELEMETRY｜18
SROS deny、unknown node、HMAC fail、nonce／channel、heartbeat、control conflict、scan static、odom／cmd mismatch。
18 項；live collector 尚未完成。
現況：合成 32 維已完成；正式 live 仍被 collector、同窗對齊與 fusion quality gate 三項阻擋。
Notes: 32 維是 14 個網路特徵與 18 個 telemetry 特徵的合併。RandomForest 處理已知類別，IsolationForest 補未知異常；但正式 live collector 與同窗對齊尚未完成，因此不能宣稱正式模型已完成。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\live_multimodal_contract.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\pretrain_dataset\dataset_card.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\ML防禦\README.md
[/Sources]

## Slide 9
資料分三層：合成預訓練、先導實測、正式驗證
09
2,500
合成 sessions｜已完成
20
live pilot｜已完成
0 / 1,100
正式 sessions｜BLOCKED
1
contract
schema · mode · label
2
capture
PCAP + telemetry
3
align
session + 8s window
4
features
14 / 18 / fusion
5
label
known / unknown / response
6
verify
split / duplicate / gates
7
release
hash / card / freeze
合成資料只做預訓練；20 場 pilot 只證明管線可跑；最終分數只由未碰過的隔離 live test 產生。
Notes: 合成資料、pilot、formal live 各自回答不同問題。合成資料驗證 schema 與預訓練；pilot 證明收集鏈可跑；只有未碰過的 formal live test 能當最終成績。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\pretrain_dataset\dataset_card.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\pretrain_dataset\quality_report.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\features_pilot\live_quality_report.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\readiness_evidence\formal_dataset_preflight_2026-07-28_after_plan_audit.json
[/Sources]

## Slide 10
自動封鎖不是開關，而是可回滾的安全決策
10
SAFE RESPONSE
五道閘門都通過才執行
1
來源 IP／identity／GUID 歸因可信
2
白名單與保護來源先排除
3
信心門檻＋重複確認＋cooldown
4
先 dry-run，再短 TTL 封鎖
5
自動解封、人工 rollback、完整稽核
ISOLATED PENTEST
不同拓樸使用不同隔離手段
A
離線 PCAP／replay：驗證決策
B
同機：GUID 只歸因；permissions／程序隔離
C
Pi 5 inline：封來源 IP＋TTL
D
正式驗收：解封、回滾、誤封測試
decision · source · confidence · rule before/after · block/unblock UTC · rollback · SHA-256
Notes: 自動回應預設從 dry-run 開始。跨主機才用 nftables 封來源 IP；同機的 DDS GUID 與 identity 只用於歸因，不能直接當作 nftables 封鎖鍵。實際隔離手段是預先定義的 SROS2 permissions、程序監督器或 network namespace 隔離；目前不宣稱已完成動態 GUID 撤銷。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\ML防禦\README.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\Zeek監控\README.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\研究設計\未知節點偵測標準與阻斷邏輯.md
[/Sources]

## Slide 11
正式實驗矩陣：先證明路徑，再比較模型與封鎖
11
案例 | 控制變因 | 測試內容 | 主要輸出
X0 拓樸 | Pi 5 inline / bypass | 正常 DDS baseline | PCAP 路徑、介面、延遲
X1 SROS2 | Permissive / Enforce | rogue participant / publisher | 加入、發布成功／拒絕
X2 Fusion | network / telemetry / fusion | 已知攻擊＋正常操作 | F1、FPR、每類 recall
X3 Unknown | leave-one-attack-class-out | 完全未見攻擊類別 | unknown recall、AUPRC
X4 Response | alert / dry-run / TTL block | 可歸因異常來源 | TTD、TTB、誤封、解封
X5 Robust | 多 seed / 負載 / 時長 | 正常＋攻擊混合 | 95% CI、P95、Pi 5 資源
Notes: 實驗順序先驗證流量路徑，再比較安全模式、資料分支、未知攻擊與回應策略。每一組都要保留相同 test split，避免把環境差異誤認為模型效果。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\AI評估_ML-IDS何時有用.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\campaign_1100.json
[/Sources]

## Slide 12
評審可查驗的五組指標與證據
12
偵測成效
Precision／Recall／macro-F1／PR-AUC／FPR／unknown recall；session-grouped split
回應成效
TTD、TTB、block success、false-block、TTL 解封率、rollback 成功率
機器人安全
/cmd_vel 延遲、感測遺失、停止／恢復時間、任務連續性
Pi 5 資源
吞吐量、P95 inference、CPU、RAM、溫度、長時間穩定性
完整證據鏈
PCAP、Zeek、telemetry、prediction、block/unblock、版本、UTC、SHA-256
Notes: 專題不能只報 accuracy。偵測、回應、機器人安全、Pi 5 資源與證據完整性必須一起量測，才能說這是一個可部署的智慧防火牆。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆正式評分對齊_2026-07-28.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\evidence.py
[/Sources]

## Slide 13
驗收路線：先證明 DDS 流向，再評模型成效
13
內部目標日 2027-05-31
1
2026.08–12
拓樸與契約
完成 Pi 5 雙介面隔離拓樸；凍結 Domain、QoS、permissions；完成 live collector、同窗對齊與 fusion gate。
2
2027.01–03
資料、模型與回應
蒐集 1,100 場；完成 baseline、消融、未知攻擊；量測 TTD／TTB、誤封、TTL 解封、Pi 5 資源與穩定性。
3
2027.04–05
凍結與答辯
凍結資料與模型；整理完整證據包；完成報告、簡報、海報、影片與兩輪答辯；5 月底提交。
Notes: 執行順序不能顛倒。Pi 5 拓樸與資料契約完成後才開始正式資料；資料凍結後才做正式模型分數；最後才凍結答辯材料。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\計畫表執行與使用者待辦_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\後續計劃表.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
[/Sources]

## Slide 14
不是「模型說有攻擊就封鎖」
而是「有證據地隔離，能安全復原」
預防 > SROS2 最小權限
偵測 > network + telemetry
回應 > 來源歸因 + TTL
驗證 > PCAP + log + hash
DDS / SROS2
+
MULTIMODAL AI
+
Pi 5 INLINE
下一個關鍵交付
Pi 5 隔離拓樸
＋ live multimodal data
Notes: 專題的核心不是無條件封鎖，而是以 SROS2 減少攻擊面、以多模態 AI 找出異常、以來源歸因與短 TTL 做可復原隔離，最後用 PCAP、日誌與雜湊證明。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題完整總報告.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\README.md
[/Sources]