## Slide 1
SROS2 智慧防火牆 SROS2 Intelligent Firewall
以多模態 AI 偵測 ROS2 已知與未知攻擊 Jesse｜Raspberry Pi 5 部署目標｜2027.05
人工智慧系｜個人專題｜研究架構與目前進度
PREVENT
DETECT
RESPOND
全新主簡報 v0.1
Notes: 開場只講一句：這是一個把 SROS2 預防、ROS2 行為、DDS 網路與 AI 回應整合成可驗證防火牆的個人專題。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
[/Sources]

## Slide 2
02
問題不是只有「封包能不能進來」
傳統網路視角
IP、port 與流量模式能看見掃描與洪水，卻不知道一個 ROS2 publisher 是否有權發布 /cmd_vel，也不知道機器人動作是否違反物理。
ROS2／DDS 視角
真正的風險同時跨越身分與權限、訊息完整性、DDS discovery、感測／控制一致性，以及 AI 回應是否會造成誤封或失控。
一般防火牆
本專題的防火牆
Notes: 評審要先理解：本題不是把 nmap 或 Metasploit 接到 ROS2，而是處理一般 perimeter firewall 看不到的 DDS 身分與機器人行為風險。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\系統文件\系統架構規格書.md
[/Sources]

## Slide 3
03
四個研究問題，決定 AI 是否真的有價值
RQ1｜融合有效嗎？
network-only、telemetry-only、fusion 在相同 split 上比較 macro-F1、FPR 與重要攻擊 recall。
RQ2｜未知攻擊呢？
把攻擊類別完全排除於訓練，量測 anomaly detector 的 unknown recall 與 AUPRC。
RQ3｜SROS2 改變了什麼？
配對比較 Permissive／Enforce，避免模型只記住安全模式而不是攻擊行為。
RQ4｜回應安全嗎？
量測信心門檻、cooldown、白名單與 dry-run 對誤封、延遲和可復原性的影響。
研究問題 > 功能數量
Notes: 這頁是整份報告的骨架。後面每個資料、模型與驗收項目都要能回到 RQ1–RQ4。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
[/Sources]

## Slide 4
04
整體架構：從機器人到受約束回應
目標部署：Raspberry Pi 5；校方其餘硬體待補。現階段以 Gazebo／TurtleBot3 建立可重現測試平台。
01
機器人
Gazebo / TB3
scan · odom · imu
cmd_vel
02
預防
SROS2 Enforce
雙 CA · ACL
HMAC v3
03
觀測
Zeek / DDS
D1–D6
事件與流量
04
AI 融合
network branch
telemetry branch
anomaly score
05
回應
confidence
allowlist · cooldown
dry-run
每次實驗都保留 session manifest、PCAP、Zeek、telemetry、features、版本與 SHA-256，讓結果能回放、能重現、能被質疑。
Notes: 講解順序由左到右。特別說明 Pi 5 是目標硬體，不要讓評審誤以為已完成實機部署。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\系統文件\系統架構規格書.md
[/Sources]

## Slide 5
05
五層防禦互補：AI 不是唯一防線
預防與完整性
SROS2 雙 CA、逐節點最小權限與 DDS 加密；HMAC envelope v3 綁定 channel、timestamp、nonce，降低偽造、重放及跨頻道轉貼。
AI 與安全回應
分類器與 anomaly score 共同評估；所有動作受 confidence、allowlist、cooldown、容量限制與預設 dry-run 約束。
行為與網路偵測
D1–D6 檢查超物理速度、方向衝突、雷射重複、非法 publisher、心跳與控制不一致；網路層另檢查 DDS 異常。
先用密碼學與權限減少可攻擊面，再用規則與 AI 找到剩餘異常，最後讓回應可撤銷。
1–2
3–4
5
Notes: 不要把 AI 說成萬能。這個設計的強點是 defense in depth：SROS2 先預防、規則提供可解釋證據、AI 補未知模式、回應層保護機器人。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\防禦對照_預防優於反應.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題完整總報告.md
[/Sources]

## Slide 6
06
威脅模型清楚，滲透測試才有證據價值
本專題要驗證
偽造／非法 publisher、replay 與 cross-channel、DDS discovery 異常、命令注入、參數竄改、來源偽造、心跳失效，以及感測／控制不一致。
本專題明確不做
不在校園或辦公室共享網段主動掃描；不碰憑證、私鑰與密碼；不做 DoS、持久化、提權、shell、破壞性修改或不可復原操作。
IN SCOPE
OUT OF SCOPE
後期滲透驗收：自有隔離／host-only 網路＋書面範圍＋快照＋逐案 PCAP 與雜湊
Notes: 滲透測試會做，但現在的共享 10.1.0.0/16 不能當作實驗室。評審會更重視範圍、可復原性與證據鏈，而不是攻擊工具數量。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\紅隊測試\12_紅隊攻擊報告.md
[/Sources]

## Slide 7
07
資料工廠：每一筆資料都要能追溯
2,500
synthetic sessions
90,000
synthetic windows
23
類別（normal＋22 attacks）
manifest
seed · mode · label
capture
PCAP + telemetry
Zeek
network events
align
session + window
features
network / telemetry / fusion
verify
quality gates
release
hash / quarantine
90,000 windows 只用於預訓練與管線開發；最終成效必須由 untouched live test 決定。
Notes: 這頁先展示規模，再主動揭露 synthetic 邊界。資料量大不代表真實攻防成效，品質 gate 與 live test 才是重點。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\pretrain_dataset\DATASET_CARD.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\pretrain_dataset\quality_report.json
[/Sources]

## Slide 8
08
Live pilot 證明收集鏈能跑，但還不是最終成績
packets
Zeek rows
captured bytes
168,507
69.0 MB
3,036
20 sessions｜Permissive 10＋Enforce 10
20/20 training eligible、capture drops = 0；資料可訓練，但樣本仍不足以外推企業環境防護率。
0 drops
Notes: 這是目前最扎實的 live 數字。不要把 20 sessions 說成模型準確率，也不要把 pilot 外推成企業成熟度。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\features_pilot\live_quality_report.json
[/Sources]

## Slide 9
09
AI 核心：32 維融合仍差最後一段 live 管線
14 維｜DDS network
封包率、位元組率、來源／目的、埠與 protocol 統計、Zeek 事件等。正式 live 已可產生 network features。
18 維｜ROS／SROS2 telemetry
HMAC、nonce／channel、publisher、heartbeat、scan、odom、cmd 一致性等。schema 已有；live collector 與同窗對齊未完成。
NETWORK BRANCH
TELEMETRY BRANCH
14 + 18 = 32 維 FUSION
Preflight 正確地 BLOCKED：live_multimodal_contract＋source_snapshot_clean 未通過前，正式 1,100 場不得啟動。
Notes: 這不是失敗，而是研究誠信：若先收 1,100 場只有 network features，之後無法回答 RQ1。現在的 fail-closed gate 避免昂貴返工。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\live_multimodal_contract.json
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\firewall_lab\readiness_evidence\formal_dataset_preflight_2026-07-28_after_plan_audit.json
[/Sources]

## Slide 10
10
正式實驗：同一份 live test，公平比較六組問題
實驗 | 比較 | 主要指標 | 回答
E1 Baseline | Zeek / LR / RF / IF / MLP | macro-F1、FPR、PR-AUC | 簡單模型是否足夠
E2 Feature | network / telemetry / fusion | 每類 recall、ΔF1 | 融合是否有效
E3 Model | 移除 branch / anomaly / gate | 效能、延遲、誤封 | 各模組的貢獻
E4 Unknown | leave-one-attack-class-out | unknown recall、AUPRC | 能否偵測新攻擊
E5 SROS2 | Permissive / Enforce 配對 | 成功／拒絕、分布差異 | 模式如何改變風險
E6–E7 | 回應安全＋多 seed 統計 | P95、95% CI、復原率 | 結果是否穩定可用
Notes: 所有模型必須共用 session-grouped split，untouched test 只能最後開一次。若融合沒有贏 RF，也要誠實把貢獻定位為資料與安全實驗。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
[/Sources]

## Slide 11
11
安全回應與滲透驗收：先可控，再談能擋
回應引擎的五道閘門
1 信心門檻 2 白名單／保護來源 3 per-source cooldown 4 全域容量限制 5 預設 dry-run、可撤銷、可稽核
滲透測試的四階段
A 離線 PCAP／replay B 同機 host-only 測試 C 兩台自有隔離設備 D 受限且非破壞的 Metasploit／DDS／ROS2 驗收
SAFE RESPONSE
ISOLATED PENTEST
每案交付：scope + commands + stdout/stderr + PCAP + SHA-256 + observations + rollback evidence
Notes: 只說會做滲透測試不夠；要說明升級階梯、停止條件、證據與復原。Metasploit 只是主機入口層工具，DDS／SROS2 仍需各自的協定驗證。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\防禦對照_預防優於反應.md
[/Sources]

## Slide 12
12
工程品質已成形；AI 研究證據仍在中段
工程實作進度
68.5%
AI 過關成熟度
55.3%
兩個百分比不是模型準確率：前者衡量系統與測試，後者衡量資料、模型、消融、未知攻擊與統計證據。
256 / 0 / 0
passed / skipped / failed
47 / 47
最新 SROS2 稽核通過
13 / 15
formal preflight
0 / 1,100
正式 live sessions
Notes: 強調 68.5% 與 55.3% 是工作包加權進度，不是模型準確率。47/47 是最新工程紀錄，但正式答辯前要重跑並保存原始 log，且清理舊文件 28/47 的衝突。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆工程進度_2026-07-27.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\正式資料集啟動紀錄_2026-07-28.md
[/Sources]

## Slide 13
13
執行路線：2026.08 到 2027.05
2026.08–12
2027.01–03
2027.04–05
模型與驗收
完成 baseline、消融、未知攻擊、95% CI 與 P95；在隔離環境完成 Pi5 與非破壞驗收。
資料與契約
完成 telemetry、fusion、source freeze 與第一批正式資料；缺件到貨後建立 Pi5 資源基線。
交付與答辯
凍結資料與模型；完成報告、簡報。 完成海報與影片；參加作品展、兩輪答辯。 5 月底提交。
內部目標日：2027-05-31
Notes: 截止日先作為內部控制日，仍要取得系辦正式公告。若缺件延遲，先完成模擬與 Pi 5 資源量測，不讓整個研究停住。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆正式評分對齊_2026-07-28.md
[/Sources]

## Slide 14
14
五項評分能力，都要有可查驗的作品證據
AI 工程軟硬體
融合模型＋SROS2 系統＋Raspberry Pi 5 資源與即時量測
數據分析與數理
session-grouped split、消融、未知攻擊、PR-AUC、95% CI
專案執行與報告
單人 WBS、版本凍結、evidence ledger、可重現 release
溝通與跨領域
30 秒／3 分鐘／10 分鐘說法、術語表、教授回饋與決策紀錄
國際與社會關懷
DDS Security／ROS2／NIST／IEC 概念對照、人身安全與誤封治理
Notes: 這頁直接對齊系上評分。個人專題的溝通協調證據改為需求訪談、教授回饋、決策紀錄、公開展示與多層次說明，不假裝有團隊分工。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆正式評分對齊_2026-07-28.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
[/Sources]

## Slide 15
不是「擋住所有攻擊」 而是「證明風險如何下降」
證據 > 宣稱
安全 > 激進
可重現 > 一次展示
專題主張
SROS2
＋
MULTIMODAL AI
＋
SAFE RESPONSE
下一個關鍵交付：live telemetry + fusion contract
Notes: 收尾不要承諾防住所有攻擊。承諾一條可重現的研究證據鏈，以及一個不會因 AI 誤判就讓機器人失控的安全回應系統。
[Sources]
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
- C:\Users\Jesse\Documents\專題ROS2\文件\專題執行基準_2026-07-29.md
[/Sources]