## Slide 1
SROS2 智慧防火牆
SROS2 INTELLIGENT FIREWALL
用 SROS2 先防、AI 再辨識：ROS 2 多模態防禦研究原型
人工智慧系專題｜Jesse｜目標 2027.05
PREVENT
DETECT
RESPOND
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/中英文摘要與答辯腳本_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/專題主計畫與WBS_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 2
我們不是做一顆封鎖按鈕
而是建立一條可撤銷的證據鏈
SROS2 先防
HMAC／D1–D6 驗證
Zeek／AI 偵測
1,100 CAMPAIGN
+
1,099 CLEAN
+
SAFE RESPONSE
核心原則｜模型只提出意圖；授權器、驗票與 timeout 決定能否動作
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/專題主計畫與WBS_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/證據總帳_2026-08-17/evidence_ledger.md
[/Sources]

## Slide 3
一般防火牆看不到 DDS 身分與機器人物理語意
03
3
ROS 2／DDS 防禦必須同時回答
IDENTITY
誰能加入 DDS graph？
SROS2 憑證、enclave、permissions 與 publisher 身分。
MESSAGE
訊息是否可信且在正確脈絡？
topic、channel、timestamp、nonce、來源與重放。
BEHAVIOR
機器人動作是否符合物理？
速度、方向、LiDAR、heartbeat 與感測／控制一致性。
因此需要從 DDS 身分、網路流量一路看到機器人行為。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/紅隊測試/THREAT_MODEL.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/系統文件/系統架構規格書.md
[/Sources]

## Slide 4
四個研究問題分開驗證預防、偵測、AI 與回應
04
01
SROS2 真能預防嗎？
以受保護 canary 的 attempted／received sequence，驗證 Enforce 是否隔離未授權 participant。
02
多模態與時序有用嗎？
同 split 比較 network、telemetry、fusion 與 causal-temporal 的 F1、PR-AUC 與 FPR。
03
未知攻擊與模式偏差呢？
整個攻擊 session 排除訓練，並分開 Permissive／Enforce，避免模型只記住安全模式。
04
回應會不會誤封？
用來源歸因、雙訊號、連續視窗、票證、TTL、白名單與 rollback 限制自動處置。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/智慧防火牆完整計畫與進度_2026-07-27.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/核心AI模型升級_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 5
Gazebo／TurtleBot3 提供可重複的感測與控制閉環
PLATFORM
DDS 防禦主實驗軌
Gazebo Garden＋TurtleBot3 Burger
/scan · /odom · /imu
patrol／TQC → /cmd_vel/patrol
velocity guard → final /cmd_vel
PARALLEL AI TRACK
TQC 強化學習
(180 LiDAR＋6 state)×4＝744D
1D Conv encoder
curriculum＋domain randomization
5% adversarial events
證據邊界｜目前是 Gazebo 模擬；TQC 是獨立軌，不能當作 DDS 防火牆成績
05
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/紅隊測試/ARCHITECTURE.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/turtlebot3_dqn/turtlebot3_dqn/burger_env_top.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/turtlebot3_dqn/turtlebot3_dqn/feature_extractors.py
[/Sources]

## Slide 6
ROS 2 節點、topic 與安全服務形成完整資料流
06
從 Gazebo 感測、SROS2/HMAC 預防，到多模態 AI 與可撤銷回應；每一步均保存證據。
01
機器人
TB3／scan · odom · imu
patrol → cmd_vel
02
預防
SROS2 Enforce
雙 CA · ACL · HMAC v3
03
觀測
Zeek／DDS
D1–D6
network＋telemetry
04
AI 判定
binary → family
→ leaf
normal／attack OOD
05
受限回應
authorize → ticket
TTL／rollback／log
正式 graph 以 live snapshot 重新核對；final /cmd_vel 只允許 velocity guard 發布。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/系統文件/Topic_發布訂閱規格表.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/展示指令/sros2_policy_least_privilege.xml
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/README.md
[/Sources]

## Slide 7
約 30 種攻擊與變體，揭露身分、訊息與行為缺口
ATTACK FAMILIES
曾納入設計與修補
未授權 participant／publisher 冒充
偽造、replay、cross-channel
cmd_vel／sensor／parameter 注入
偵察、來源偽造、SPDP 異常
模型／政策置換與 service abuse
HONEST BOUNDARY
不能過度宣稱
跨版本歷史案例 ≠ 現行版全重跑
Metasploit ≠ DDS/SROS2 模組
同機 ≠ 跨主機防火牆
PCAP 有封包 ≠ subscriber 未收到
功能存在 ≠ 已具部署資格
每案保存
scope · commands · logs · PCAP
SHA-256 · observations · rollback
07
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/紅隊測試/THREAT_MODEL.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/紅隊測試/攻擊總表_成功與失敗.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/紅隊測試/攻擊報告/
[/Sources]

## Slide 8
五層防禦互補，AI 不是唯一防線
08
05
先減少可攻擊面，
再辨識剩餘異常，
最後限制處置權。
PREVENT → VERIFY → DETECT → AUTHORIZE → RECOVER
1
SROS2 預防
雙 CA、逐 enclave 最小權限、DDS discovery／data 保護
2
HMAC 完整性
channel、timestamp、nonce、payload 防偽造與重放
3
D1–D6 行為
速度、方向、雷射、publisher、heartbeat、一致性
4
Zeek＋分層 AI
網路與 telemetry 時序融合；未知／低信心降級 alert
5
安全回應
來源驗證、票證、TTL、cooldown、白名單與復原
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/防禦全面化實作與待驗收_2026-08-03.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/README.md
[/Sources]

## Slide 9
SROS2 Enforce 是主要預防層，而不是 AI 的替代品
09
05
先拒絕未授權 DDS 身分，
再分析已通過邊界的異常。
IDENTITY → ACCESS → CRYPTO → AUDIT → DIRECT PROOF
1
Identity CA
節點憑證、受信任身分與 enclave 綁定
2
Permissions CA
domain 30、topic publish／subscribe 最小權限
3
零 wildcard 政策
逐節點允許清單；final cmd_vel 僅 guard
4
DDS 加密保護
discovery 與 data 保護；ready 報告 5/5 required checks
5
Direct-delivery 驗證
attempt／receipt／health；live archive 尚待授權收集
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/展示指令/sros2_policy_least_privilege.xml
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/readiness_evidence/readiness-20260727T082430197518Z/manifest.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/sros2_delivery_evidence.py
[/Sources]

## Slide 10
HMAC envelope v3 為六個 String topic 綁定正確脈絡
10
01
綁定頻道
channel 納入 MAC，阻止同一封包被跨 topic 轉貼。
02
限制時間
timestamp freshness window 拒絕過期封包。
03
原子 nonce
ReplayCache fail-closed，重啟與競爭條件不放行重複 nonce。
04
驗證 payload
HMAC-SHA256 保護 alerts、heartbeat、goto、sensor、mission、health。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/dds_security_monitor/dds_security_monitor/monitor_node.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/dds_security_monitor/dds_security_monitor/patrol_node.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/dds_security_monitor/dds_security_monitor/mission_manager_node.py
[/Sources]

## Slide 11
D1–D6 將網路入侵轉成可解釋的物理安全判斷
11
Detector | 主要訊號 | 安全意義 | 目前證據
D1 | 速度 > 0.23 m/s | 超物理控制 | 程式＋離線測試
D2 | 方向衝突 | 控制互斥 | 正式資料有訊號
D3 | LiDAR 重複 | 感測 spoof | live TP/FP 待驗
D4 | 非法 publisher | graph 身分異常 | proxy 可見；歸因待補
D5 | heartbeat > 10s | 監控失聯 | live outcome 待驗
D6 | cmd／odom／scan 不一致 | 控制與物理矛盾 | live outcome 待驗
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/dds_security_monitor/dds_security_monitor/intelligent_defense_node.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/src/dds_security_monitor/dds_security_monitor/runtime_telemetry.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/LOCAL_OUTCOME_LIVE_RUNBOOK.md
[/Sources]

## Slide 12
Zeek 補上 DDS 網路層，但永遠不直接取得封鎖權
NETWORK DETECTION
五類可解釋告警
DDS reconnaissance
payload injection
SPDP discovery 異常／DoS
parameter tamper
source spoof
SAFETY BOUNDARY
偵測不等於執行
狀態具 TTL／容量上限
fixture 可離線重現
只產生 suppressed response request
不得直接呼叫 privileged helper
live GUID parser／混淆矩陣待補
Zeek 只提供網路證據；必須再通過來源歸因、雙訊號、模型與回應授權器
12
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/Zeek監控/dds_monitor.zeek
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/Zeek監控/README.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/tests/test_zeek_helpers.py
[/Sources]

## Slide 13
AI 意圖必須通過來源、雙訊號與連續視窗再次授權
13
RESPONSE AUTHORIZER
網路動作的五道閘門
1
evidence envelope 與 policy hash
2
source／interface／DDS identity 綁定
3
至少兩個獨立訊號
4
連續兩視窗＋新鮮度 ≤10s
5
protected／shared／未授權 IP 拒絕
DECISION PATH
從告警到動作
A
模型提出意圖
B
證據與歸因驗證
C
政策與範圍核准
D
簽發短效 ticket
現有資料沒有可信 attacker-IP attribution，因此目前所有模型意圖只能 alert。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/evidence.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/response_authorizer.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/action_policy.json
[/Sources]

## Slide 14
Ed25519 短效票證讓處置可過期、可稽核、可復原
14
BOUNDED BACKEND
執行層的五個安全條件
1
Ed25519 v2；ticket 約 5 秒有效
2
SQLite BEGIN IMMEDIATE 原子 nonce
3
TTL 1–300 秒；最多 1,024 來源
4
desired state／audit／restart reconcile
5
stdin ticket；拒絕裸 IP／裸 TTL
LIFECYCLE
可撤銷處置流程
A
authorize
B
signed ticket
C
timeout set
D
expire／recover
production source gate 仍關閉；live executor、kernel drop 與 restart 驗收尚未完成。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/response_backend.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/nft_backend_service.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/backend_acceptance.py
[/Sources]

## Slide 15
資料工廠：每一場攻防資料都能追溯與隔離
15
1,100
campaign sessions
13,872
fusion rows（raw）
9
情境（normal＋8 attacks）
1
manifest
seed · mode · label
2
capture
PCAP + telemetry
3
Zeek
network events
4
align
session + window
5
features
network / telemetry / fusion
6
verify
bytes / SHA / health
7
release
hash / quarantine
封存後 artifact 若仍變動就 fail-closed；原始資料保留，不用改 manifest 掩蓋問題。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/campaign.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/orchestrator.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/features.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/dataset_exclusions.v1.json
[/Sources]

## Slide 16
Campaign 完成 1,100 場，但乾淨候選只使用 1,099 場
16
1100
FORMAL SESSIONS
550 Permissive / 550 Enforce
1,099
clean candidate sessions
7.1 GB
evidence archive
1
post-manifest mismatch
normal 300；八種攻擊各 100。壞場 stderr 由 3,231 增至 45,206 bytes；以外部 registry 排除，不刪改 raw。
CAMPAIGN COMPLETE ≠ 1,100 份全部通過現行完整性驗證
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/campaign_1100.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/dataset_exclusions.v1.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/正式資料集結果與改善方向_2026-08-16.md
[/Sources]

## Slide 17
缺少來源不能被包裝成量測到零
17
證據來源 | 觀察 | 正確結論 | 禁止宣稱
SROS2 adapter | 249,670 行／0 deny | vendor deny source unavailable | deny recall = 1
Enforce telemetry | 18 項中多項恆零 | 用 availability mask | 事件真的為 0
UA Permissive | 50/50 graph 可見 | graph isolation proxy | message 已送達
UA Enforce | 50/50 graph 不可見 | 與 isolation 一致 | 0 delivery 已證明
PCAP | 可見 RTPS／UDP | transport 證據 | subscriber outcome
下一步 | direct canary | attempt＋receipt＋health | 用 log 補造結果
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/live_multimodal_contract.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/sros2_deny_adapter.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/正式資料集結果與改善方向_2026-08-16.md
[/Sources]

## Slide 18
32 維多模態被展開成 148 維因果時序特徵
18
14
DDS NETWORK
封包／連線／來源／目的／埠／protocol／Zeek 事件。
依 (session, source) 保存最多兩個過去視窗。
CAUSAL FUSION
32 current
+ 32 delta-1
+ 64 rolling
+ 20 masks
=
148
18
ROS / SROS2 TELEMETRY
HMAC／graph／heartbeat／guard
scan／odom／cmd
source mask 分開「不可用」與「真實為零」。
不使用 timestamp、window index 或未來資料；padding 由 history mask 表示。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/features.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/hierarchical_model.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/核心AI模型升級_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 19
SROS2 模式高度可辨識，因此必須分模式訓練
19
檢查 | 結果 | 風險 | 設計決定
mode separability | 0.9451 | 模型可能只記模式 | 分開訓練
單特徵辨識 | 14 中 10 項可辨識 | collection bias | 逐特徵稽核
移除 8 特徵 | 仍 0.8568 | 偏差尚未消失 | 保留 mode contract
attack AUC | 0.9499 → 0.7482 | 硬刪會丟攻擊訊號 | 不粗暴去特徵
跨模式 paired seed | 0 pair | 日期／revision 共線 | 補 AB/BA crossover
目前結論 | mode-associated shift | 不能做純因果宣稱 | final holdout 重驗
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/mode_leakage.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/features/mode_leakage_report.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/正式資料集結果與改善方向_2026-08-16.md
[/Sources]

## Slide 20
分層 AI 先回答有沒有攻擊，再決定家族與診斷類型
20
避免平面九類在未知或低信心情況下硬猜一個可執行動作。
01
Binary
normal / attack
第一道風險閘門
02
Family
participant deny
control lock／app drop
03
Leaf
family 內 subtype
只供診斷
04
Dual OOD
normality OOD
known-attack OOD
05
Safe route
unknown／low confidence
一律 alert
candidate 固定 deployment_eligible=false、executable=false、adapter=none。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/hierarchical_model.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/hierarchical_training.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/核心AI模型升級_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 21
評估契約刻意不讀歷史 test，只做開發期比較
21
階段 | 資料責任 | 隔離條件 | 輸出
Train | 擬合候選 | session grouped | 5 sklearn models
Selection | 選 model／view | 與其他組零重疊 | 75 configs／mode
Calibration | 機率校準 | 獨立 sessions | ECE／Brier
Threshold | 開發門檻 | 另一組 sessions | F1／FPR／CI
Novelty | sensor_spoof＋service_dos | 四階段全部排除 | true holdout sessions
Historical test | metadata only | label／feature／prediction = 0 | final deferred
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/development_evaluation.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/tests/test_development_evaluation.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/開發期公平基準與消融_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 22
r4 二元偵測很強，但 Enforce 的家族覆蓋仍不足
22
1099
CLEAN SESSIONS
validation-only / no historical test prediction
0.9793
Permissive binary BA
0.9934
Enforce binary BA
13.3%
Enforce family coverage
Permissive family macro-F1 0.8522／coverage 84.17%；Enforce family macro-F1 0.5980／coverage 13.33%。
VALIDATION-ONLY｜二元偵測 ≠ 可安全選擇封鎖動作
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/.codex_tmp/hierarchical_v2_20260817_r4/permissive/training_metrics.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/.codex_tmp/hierarchical_v2_20260817_r4/enforce/training_metrics.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/核心AI模型升級_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 23
公平比較支持因果時序特徵，但不是 sealed final test
23
Mode／Task | Causal best | 95% session CI | 限制
P／Binary | Logistic F1 0.9822 | 0.9560–1.0000 | P95 0.686 ms
P／Family | ExtraTrees 0.8386 | 0.6741–0.9470 | 仍需 final
P／Leaf | HistGB 0.7478 | 0.6495–0.8223 | 診斷用
E／Binary | HistGB 0.9708 | 0.9413–0.9948 | P95 1.555 ms
E／Family | RF 0.6124 | 0.4816–0.7064 | signal 不足
E／Leaf | ExtraTrees 0.3803 | 0.2412–0.4547 | 不可執行
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/.codex_tmp/development_evaluation_final2_20260817/permissive/development_evaluation.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/.codex_tmp/development_evaluation_final2_20260817/enforce/development_evaluation.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/開發期公平基準與消融_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 24
Direct delivery 與九項本機 outcome 是部署前的事實閘門
24
EVIDENCE CONTRACT
Direct-delivery 驗票五步
1
綁定 session／mode／policy／topic／enclave
2
attempted sequence 連續且完整
3
received sequence 只能是 attempt 子集
4
雙 collector heartbeat 與 clean shutdown
5
重算 TP／FN／FP／TN；拒絕補造
LOCAL OUTCOMES
九項驗收群組
A
正常保留／SROS2
B
HMAC／replay／oversize
C
parameter／guard zero
D
recover／graph fail-safe
Verifier 與 runbook 已完成；目前 0/9 live pass，direct live archive 尚未產生。
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/sros2_delivery_evidence.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/local_outcomes.py
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/LOCAL_OUTCOME_LIVE_RUNBOOK.md
[/Sources]

## Slide 25
證據總帳與可重現性稽核讓每個主張都能追到檔案
25
層級 | 本輪結果 | 必要證據 | 安全邊界
Verified | 6 claims | 非空檔＋bytes＋SHA-256 | 可重驗
Provisional | 2 claims | 方法已完成／live 待補 | 不可當 pass
Blocked | 1 claim | 明確 blocker | 房間級封鎖未部署
Repro audit | 12/12 verified | Python／ROS 檔／pins／hash | 未啟 ROS
Regression | 583 passed／0 failed | 完整測試 runner | 268 warnings 已分類
Authorization | 永久 false | ledger 不是部署票證 | 不得自行開門
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/firewall_lab/project_claims_20260817.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/證據總帳_2026-08-17/evidence_ledger.json
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/可重現性稽核_2026-08-17.json
[/Sources]

## Slide 26
工程與 AI 已成形；剩餘工作集中在真實部署驗收
工程原型完成度
85%
AI 評審成熟度
79%
百分比是工作包估計，不是模型準確率。房間級自動封鎖部署成熟度目前只有 38%。
583 / 0
tests passed / failed
12 / 12
repro checks verified
1,099
clean candidate sessions
76%
專題整體完成度
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/專題主計畫與WBS_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/可重現性稽核_2026-08-17.json
[/Sources]

## Slide 27
五項評分能力都有工程證據，但外部加分仍需本人完成
27
AI 工程軟硬體
Gazebo／SROS2／分層 AI／Pi 5 目標；Pi 實測待硬體到齊
數據分析與數理
1,100 campaign、1,099 clean、grouped split、消融、CI、PR-AUC
專案執行與報告
WBS、風險矩陣、evidence ledger、版本與可重現稽核
溝通與跨領域
雙語摘要、答辯腳本、ROS／DDS／AI／資安整合與協作紀錄
國際與社會關懷
OMG／ROS／NIST／IEC 對照；誤封、人身安全與可撤銷治理
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/智慧防火牆正式評分對齊_2026-07-28.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/中英文摘要與答辯腳本_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/國際標準與社會倫理_2026-08-17.md
[/Sources]

## Slide 28
國際規範與工程倫理決定何時可以打開封鎖
28
OMG DDS Security 1.2
認證、存取控制、加密與 logging 的標準能力模型
ROS 2／SROS2
keystore、enclave、security strategy 與 Enforce 實作路徑
NIST AI RMF
Govern／Map／Measure／Manage；把模型風險納入治理
IEC 62443
zones、conduits、gateway 與分層防禦的工控安全觀點
工程倫理
低信心只告警、protected source、TTL、自動解除、人工覆寫、最小蒐集
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/國際標準與社會倫理_2026-08-17.md
- https://www.omg.org/spec/DDS-SECURITY/1.2/PDF
- https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Security/Introducing-ros2-security.html
- https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
- https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards
[/Sources]

## Slide 29
目前交付的是可驗證、可追溯、預設安全的研究原型
不是已取得 production 資格的房間防火牆
證據 > 宣稱
安全 > 激進
可重現 > 一次展示
SROS2
+
MULTIMODAL AI
+
BOUNDED RESPONSE
下一個關鍵交付｜direct delivery＋9/9 local outcomes＋paired crossover＋isolated gateway
Notes: 講者提醒：本頁只在列示證據與限制範圍內成立；未完成的 live／跨主機／kernel／Pi 驗收不得口頭升級為已完成。
[Sources]
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/專題主計畫與WBS_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/風險登錄與驗收矩陣_2026-08-17.md
- C:/Users/Jesse/Documents/專題ROS2/文件/證據總帳_2026-08-17/evidence_ledger.md
[/Sources]